## Slide 1: Control de Acceso
Laboratorio de Microprocesadores – ITBA
Grupo 5 :
Fernandez, Lucero - 57485
Mollón, Manuel - 58023
Vijande, Ezequiel - 58057
Larroque, Matías - 56597

## Slide 2
APP
LECTOR
ENCODER
DISPLAY
DECODER
GPIO
STANDARD
TIMER
7 SEGMENTS
SYSTICK
DOOR MANAGER
TIMER
GPIO
SYSTICK
DECODER
GPIO
TIMER
SYSTICK

## Slide 3: Aplicación

## Slide 4: “Main program” - Aplicación

## Slide 5: Display
Para la realización del display se utilizaron 3 módulos.
El módulo display se ocupa de imprimir mensajes
sin importar el hardware utilizado.
El módulo SegmentDisplay funciona como driver que maneja el display de 7 segmentos de la placa utilizada.
El módulo de Timer se utiliza para setear timers que indican el refresco de la imagen del display, el brillo y el movimiento del mensaje.

## Slide 6: Display

## Slide 7: SegmentDisplay
Es particular del hardware.
Maneja pins GPIO del MicroControlador para actualizar la línea de selección del decoder y el valor de cada segmento.
Guarda dos arreglos en memoria con los valores hexadecimales correspondientes a cada dígito.

## Slide 8: Interrupción periódica
Se ocupa de actualizar los timers y atender sus callbacks correspondientes.
Genera los eventos correspondientes al display, los timers y el encoder.
Dura alrededor de 3us y se llama cada 1ms,se emplea mediante Systick.
Tiene un DutyCycle medido menor al 1% (alrededor de 0.3%)

## Slide 9: Encoder
ENCODER
ENCODER HAL
GPIO
TIMER
SYSTICK
DECODER
La realización del encoder se divide en 3 módulos.
El módulo encoder se ocupa de generar eventos abstrayéndose del hardware utilizado.
El módulo encoderDecoder ayuda con la lógica para
Determinar qué ingresó el usuario mediante el encoder.
El módulo encoderHAL se comunica tanto con timer.h como con gpio.h para la lectura de pines y seteo de callbacks de las interrupciones periódicas.

## Slide 10: Eventos de Encoder

## Slide 11: Interrupciones de Encoder
EVENTOS
UP/DOWN
Int.
Periódicas
ENTER/CANCEL
Int.
Periódicas
Int.
Dedicadas

## Slide 12: Lector de banda magnética
Inputs del MCU:
Enable: Señal que indica en que momento se desliza una tarjeta por el lector
Clock: Señal periódica de frecuencia proporcional a la velocidad de la tarjeta
Data: Señal que representa un dato (1 o 0) ante flanco descendente de clock

## Slide 13: Lector de banda magnética
Interrupciones del MCU:
Enable – flanco ascendente: Se habilita clock, se comienza lectura.
(x useg de duración)
Clock – flanco descendente: Se lee pin de datos y se guardan en un buffer.
(x useg de duración)
Enable – flanco descendente: Se deshabilita clock, finaliza lectura, se genera un evento (lectureEvent).
(x useg de duración)

## Slide 14: Lectura de banda magnética
Manejo de evento de lectura:
Ante la generación de este tipo de evento, se guarda el mismo en una cola.
Una “APP” puede indicar que se extraiga un evento de la cola
Al extraer el evento de la cola (cuyo contenido es una serie de 1s o 0s), este es decodificado según los estándares especificados de tarjetas magnéticas
Finalmente, la APP tiene a su disposición una PALABRA decodificada (y separada en campos según el standard) , y la validez de esta palabra.

## Slide 15: Lector de banda magnética
Decodificación:
Se averigua el tipo de TRACK que representan los datos de entrada.
Se descartan los datos correspondientes a bordes de la tarjeta.
Se decodifica cada carácter, separando en campos según los señaladores. A su vez, se validan los datos contemplando bits de paridad.

## Slide 16: Door manager
Funciones disponibles para una “APP”:
openDoor() : prende led.
closeDoor() : apaga led.
openDoorTemporally() : prende led, y lo apaga luego de un tiempo configurable.

## Slide 17: ¿10?