## Slide 1: Control de Acceso
Laboratorio de Microprocesadores – ITBA
Grupo 5 :
Fernández Lucero - 57485
Mollón Manuel - 58023
Vijande Ezequiel - 58057
Larroque Matías - 56597

## Slide 2
APP
LECTOR
ENCODER
DISPLAY
DECODER
GPIO
STANDARD
TIMER
7 SEGMENTS
SYSTICK
TIMER
SYSTICK
DOOR MANAGAER
TIMER
GPIO
SYSTICK

## Slide 3: Aplicación

## Slide 4: “Main program” - Aplicación

## Slide 5: Display
Para la realizacion del display se utilizaron 3 modulos.
El modulo display se ocupa de imprimir mensajes
Sin importer el hardware utilzado.
El modulo SegmentDisplay funciona como driver que maneja el display de 7 segmentos de la placa utilizada.
El modulo de Timer se utiliza para settear timers que indican el refresco de la imagen del display, el brillo y el movimiento del mensaje.

## Slide 6: Display

## Slide 7: SegmentDisplay
Es particular del hardware.
Maneja pins GPIO del MicroControlador para actualizar la linea de seleccion del decoder y el valor de cada segmento.
Guarda dos arreglos en memoria con los valores hexadecimales correspondientes a cada digito.

## Slide 8: Encoder

## Slide 9: Lector de banda magnética
Inputs del MCU:
Enable: Señal que indica en que momento se desliza una tarjeta por el lector
Clock: Señal periódica de frecuencia proporcional a la velocidad de la tarjeta
Data: Señal que representa un dato (1 o 0) ante flanco descendente de clock

## Slide 10: Lector de banda magnética
Interrupciones del MCU:
Enable – flanco ascendente: Se habilita clock, se comienza lectura.
(x useg de duración)
Clock – flanco descendente: Se lee pin de datos y se guardan en un buffer.
(x useg de duración)
Enable – flanco descendente: Se deshabilita clock, finaliza lectura, se genera un evento (lectureEvent).
(x useg de duración)

## Slide 11: Lectura de banda magnética
Manejo de evento de lectura:
Ante la generación de este tipo de evento, se guarda el mismo en una cola.
Una “APP” puede indicar que se extraiga un evento de la cola
Al extraer el evento de la cola (cuyo contenido es una serie de 1s o 0s), este es decodificado según los estándares especificados de tarjetas magnéticas
Finalmente, la APP tiene a su disposición una PALABRA decodificada (y separada en campos según el standard) , y la validez de esta palabra.

## Slide 12: Lector de banda magnética
Decodificación:
Se averigua el tipo de TRACK que representan los datos de entrada.
Se descartan los datos correspondientes a bordes de la tarjeta.
Se decodifica cada carácter, separando en campos según los señaladores. A su vez, se validan los datos contemplando bits de paridad.

## Slide 13: Door manager
Funciones disponibles para una “APP”:
openDoor : prende led
closeDoor: apaga led
openDoorTemporally: prende led, y lo apaga luego de un tiempo predeterminado

## Slide 14: ¿10?